OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa wyposażenia Bloku Operacyjnego, przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

Pozycja 1. Zestaw do mikrolaryngoskopii (Kleinssaser) – 2 szt. (Blok Operacyjny) Pozycja 2. Zestaw do tracheoskopii i optyki do badania krtani i tchawicy – 2 szt. (Blok Operacyjny)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu wraz z dostawą (w zł) | Cena brutto sprzętu wraz z dostawą (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do mikrolaryngoskopii (Kleinssaser) (Blok Operacyjny) | 2 |  |  |
| 2. | Zestaw do tracheoskopii i optyki do badania krtani i tchawicy (Blok Operacyjny) | 2 |  |  |
|  | A: Cena brutto wszystkich pozycji (1-2) wraz z dostawą (w zł) |  |
|  | B: Cena brutto instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |
|  | C: Cena brutto szkoleń wszystkich pozycji (w zł): |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pozycja 1. Zestaw do mikrolaryngoskopii (Kleinssaser) – 2 szt. (Blok Operacyjny)

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

.

Rok produkcji (min. 2019):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego:.............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |
| --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Zestaw mikrochirurgii krtani | TAK, podać |  | - - - |
|  | Instrumentarium - dopuszcza się zaoferowanie wymiarów +/- 5% od poniższych. Poniższe ilości sztuk podano dla jednego zestawu – Wykonawca musi zaoferować 2 zestawy | TAK, podać |  | - - - |
|  | Laryngoskop operacyjny typu KLEINSASSER, dla dorosłych, rozmiar duży, dł. 17 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Laryngoskop operacyjny KLEINSASSER, dla dorosłych, rozmiar średni, dł. 17 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Laryngoskop operacyjny KLEINSASSER, do trudnych przypadków, rozmiar mały, długość 18 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Źródło światła LED lub halogen - 1 szt. | TAK, podać |  | LED – 5 pkt.; Halogen – 0 pkt. |
|  | Światłowód sztywny, do oświetlania dystalnego, długość min. 14 cm do zastosowania z laryngoskopami - 2 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Podpórka piersiowa i uchwyt laryngoskopu typu GÖTTINGEN, do zastosowania z oferowanymi laryngoskopami -1 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Ochraniacz na zęby, plastikowy lub metalowy, autoklawowalny - 5 szt. | TAK, podać |  | Plastikowy – 1 pkt.; Metalowy – 3 pkt. |
|  | Imadło KLEINSASSER, bransze proste, ząbkowane, rozmiar 1,8x3,5 cm, długość robocza 23 cm, uchwyt z zapinką -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kleszcze biopsyjne KLEINSASSER, bransze owalne, jedna ruchoma, rozmiar 3 x 4 mm, długość robocza 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Nożyczki KLEINSASSER, proste, dł. rob. 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kleszcze KLEINSASSER typu aligator, bransze proste; uchwyt bez zapinki, długość robocza 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Nożyczki KLEINSASSER, zagięte 45°, długość robocza 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Nożyczki KLEINSASSER, zakrzywione w prawo, długość robocza 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Nożyczki KLEINSASSER, zakrzywione w lewo, długość robocza 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze proste, miseczkowe, okrągłe śr. 2 mm; długość robocza 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze zakrzyw. do góry, miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm; długość robocza 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze zakrzywione w prawo, miseczki 2 mm; długość robocza 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze zakrzyw. w lewo, miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm; długość robocza 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Uchwyt, do zastosowania z instrumentami do mikrochirurgii krtani -1 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Haczyk do mikrochirurgii krtani, tępo zakończony, długość robocza 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Haczyk do mikrochirurgii krtani, ostro zakończony, długość robocza 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Spychacz węzłów do mikrochirurgii krtani, długość robocza 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Igła do mikrochirurgii krtani, zakrzywiona w lewo, długość robocza 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Igła do mikrochirurgii krtani, zakrzywiona w prawo, długość robocza 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Nóż do mikrochirurgii krtani, sierpowaty, ostro zakończony, długość robocza 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Nóż do mikrochirurgii krtani, zakrzywiony, okrągły, w kształcie kija golfowego, długość robocza 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Nóż do mikrochirurgii krtani, prosty, owalny, długość robocza 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Elewator do mikrochirurgii krtani, z kanałem ssącym, długość robocza 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Rurka ssąca KLEINSASSER, średnica zewnętrzna 2,5 mm, długość robocze 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Igła iniekcyjna KLEINSASSER, prosta, ze złączem typu LUER-Lock lub równoważnym, długość robocza 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Rurka ssąco-koagulacyjna KLEINSASSER, średnica zewnętrza 3 mm, długość robocza 26 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kleszcze miseczkowe; bransze o śr. 4 mm, proste, jedna bransza ruchoma, dł. rob. 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kleszcze miseczkowe; bransze o śr. 4 mm, zakrzywione do góry, jedna bransza ruchoma, dł. rob. 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kleszcze miseczkowe; bransze o śr. 4 mm, zakrzywione w prawo, jedna bransza ruchoma, dł. rob. 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kleszcze miseczkowe; bransze o śr. 4 mm, zakrzywione w lewo, jedna bransza ruchoma, dł. rob. 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Elewatorium -1 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kleszcze KLEINSASSER, typu aligator; bransze trójkątne, zakrzywione w prawo; dł. rob. 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kleszcze KLEINSASSER, typu aligator; bransze trójkątne, zakrzywione w lewo; dł. rob. 23 cm -1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Watotrzymacz do mikrochirurgii krtani, prosty, dł. rob. 23 cm -5 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Sonda, zagięta 45°, śr. 1 mm, dł. robocza 20 cm - 1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Stolik do podpórki uchwytu laryngoskopu, model GÖTTINGEN, mocowany do szyny, autoklawowalny - 1 zestaw | TAK, podać |  | - - - |
|  | Strzykawka wysokociśnieniowa typu PERETTI, do iniekcji tłuszczu – 1 zestaw | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kleszcze koagulacyjne bipolarne, ssące do krtani; bransze do góry 45°, dł. rob. 23 cm - 1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów lub taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami - min. 2 szt. | TAK, podać |  | 2 szt. - 0 pkt.; 3 i 4 szt. - 3 pkt. |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pozycja 2. Zestaw do tracheoskopii i optyki do badania krtani i tchawicy – 2 szt. (Blok Operacyjny)

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: .........................................................

Rok produkcji (min. 2019):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego:.............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |
| --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Zestaw do tracheoskopii i optyki do badania krtani i tchawicy | TAK, podać |  | - - - |
|  | Instrumentarium - dopuszcza się zaoferowanie wymiarów +/- 5% od poniższych. Poniższe ilości sztuk podano jako suma dla dwóch zestawów | TAK, podać |  | - - - |
|  | Optyka tele-laryngoskopowa typu BENJAMIN 70°, soczewki HOPKINS, pole widzenia 50°, śr. 5,8 mm, dł. 19 cm - 1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Optyka tele-laryngoskopowa typu BENJAMIN 70°, soczewki HOPKINS, pole widzenia 50°, śr. 4 mm, dł. 18 cm - 1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Uchwyt do zastosowania z optyką tele-laryngoskopową – 2 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm - 2 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kosz druciany na 2 optyki sztywne o dł. 20 cm i śr. 10 mm - 2 szt. (+/- 10%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Bronchoskop sztywny uniwersalny, rozmiar 8,5, dł. 43 cm, z przyłączem do oświetlenia proksymalnego - 1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Bronchoskop sztywny uniwersalny, rozmiar 7,5, dł. 43 cm, z przyłączem do oświetlenia proksymalnego - 1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Optyka HOPKINS 0°, śr. 5,5 mm, dł. 50 cm, autoklawowalna - 1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Optyka HOPKINS 30°, śr. 5,5 mm, dł. 50 cm, autoklawowalna - 1 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Pryzmat oświetlający proksymalnie; z przyłączem światłowodu giętkiego, autoklawowalny - 2 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Adapter do podłączenia respiracji - 2 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Nasadka zamykająca z uszczelką gumową do bronchoskopów sztywnych do pracy z optyką - 2 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Nasadka zamykająca z okienkiem szklanym do bronchoskopów sztywnych - 2 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Nasadka do wprowadzania cewników, do zastosowania z bronchoskopami - 2 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kaniula iniekcyjna do wentylacji wspomaganej ciśnieniowo, śr. 3,5 mm, do zastosowania z bronchoskopami - 2 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Adapter typu FLUVOG lub równoważny – nasadka zamykająca przesuwana, z okienkiem szklanym i otwartym i z uszczelką gumową - 2 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kleszcze biopsyjne optyczne, miseczki okrągłe, do zastosowania z optykami - 2 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kleszcze optyczne typu krokodylki, do twardych ciał obcych, do zastosowania z optykami - 2 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kleszcze typu aligator, do twardych ciał obcych, obie bransze ruchome; śr. 2,5 mm, dł. 50 cm - 2 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kleszcze biopsyjne, miseczki okrągłe, obie bransze ruchome, śr. 2,5 mm, dł. 50 cm - 2 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Rurka ssąca, śr. 4 mm, dł. 50 cm - 2 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm - 2 szt. (+/- 5%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kosz druciany na instrumenty i akcesoria - 2 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany - 2 szt. | TAK, podać |  | 2 szt. - 0 pkt.; 3 i 4 szt. - 3 pkt. |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |
| --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy.. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu informatycznego umożliwiania zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 2 osoby) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |