OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa wyposażenia Bloku Operacyjnego, przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

Diatermia / system do elektrochirurgii – 18 szt. (Blok operacyjny)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu wraz z dostawą (w zł) | Cena brutto sprzętu wraz z dostawą (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia / system do elektrochirurgii (Blok operacyjny) | 18 |  |  |
|  | A: Cena brutto wraz z dostawą (w zł) |  |
|  | B: Cena brutto instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |
|  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Diatermia / system do elektrochirurgii – 18 szt. (Blok operacyjny)

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2019):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: .............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |
| --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna mono i bipolarna | TAK, podać |  | - |
|  | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowanego procesorem min. 32-bitowym | TAK, podać |  | – |
|  | Odporność aparatu na impuls defibrylacji | TAK, podać |  | – |
|  | Interaktywny ekran dotykowy - płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, łatwy do utrzymania w czystości | TAK, podać |  | – |
|  | Ekran z bezodpryskowego szkła bezpiecznego | TAK/NIE, podać |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.; |
|  | Blokada ekranu przed przypadkowym uruchomieniem | TAK/NIE, podać |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt.; |
|  | System podświetlanych gniazd: - podświetlenie wolnych gniazd - brak podświetlenia gniazd z podłączonym instrumentem, - podświetlenie danego gniazda miga w czasie zmiany ustawień | TAK, podać |  | – |
|  | Aparat wyposażony w gniazda przyłączeniowe: - 2 gniazda monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin oraz 1-pin 4mm, 5mm, 8mm bez dodatkowych adapterów, - 3 gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin, 2-pin, 1-pin bez dodatkowych adapterów - gniazdo elektrody neutralnej | TAK, podać |  | – |
|  | Możliwość wyświetlania nastaw wyłącznie w używanych gniazdach i ukrycia nastaw w gniazdach aktualnie nie używanych | TAK, podać |  | – |
|  | Menu, ograniczone do maksymalnie trzech poziomów | TAK, podać |  | – |
|  | Interfejs użytkownika oparty na oknach z ikonami odzwierciedlającymi używany tryb i nastawy. Zmiana grafiki na ikonach wraz ze zmianą mocy i efektów | TAK, podać |  | – |
|  | Rozbudowany system pomocy dla użytkownika: - komunikaty, ostrzeżenia, informacje w języku polskim, - możliwość wyświetlenia wyjaśnień/instrukcji dla każdego poziomu menu, trybu pracy, opcji, - sugestie dotyczące naprawienia błędu, - instrukcja obsługi w języku polskim dostępna w menu | TAK, podać |  | – |
|  | Możliwość wyświetlenia filmu instruktażowego w języku polskim na ekranie aparatu, | TAK/NIE |  | TAK - 1 pkt.; NIE - 0 pkt.; |
|  | System monitorujący poprawność aplikacji i stan połączenia elektrody biernej, wyświetlanie informacji o elektrodzie: - dzielona - niedzielona - dzielona pediatryczna - brak elektrody - wskaźnik poprawności przylegania elektrody | TAK, podać |  | – |
|  | Swobodne przypisywanie przełączników nożnych do dowolnych gniazd mono- i bipolarnych z panelu czołowego | TAK, podać |  | – |
|  | Gniazda przyłączeniowe na panelu tylnym: - zasilania sieciowego - min. dwa dla przełączników nożnych - wyrównania potencjałów - port USB - gniazda przystawki argonowej | TAK, podać |  | – |
|  | Liczba miejsc w pamięci aparatu dla min. 300 programów z możliwością ich swobodnego opisu w języku polskim | TAK, podać |  | – |
|  | Możliwość zapisania min. 6 dowolnych kompletów nastaw na pamięci zewnętrznej | TAK, podać |  | – |
|  | Regulacja mocy cięcia w programach standardowych do min. 400W ± 5% | TAK, podać |  | – |
|  | Minimum 9 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego | TAK, podać |  | – |
|  | Automatyczne ustawianie parametrów i mocy cięcia monopolarnego wraz z wyborem trybów cięcia: - Cięcie standardowe - Cięcie suche - Cięcie mikro - Cięcie pętlą i nożem - Cięcie pętlą ginekologiczną do laparoskopowej resekcji macicy - Cięcie laparoskopowe - Resekcja monopolarna | TAK, podać |  | – |
|  | Regulacja mocy koagulacji monopolarnej do min. 250W ±5% | TAK, podać |  | – |
|  | Tryby koagulacji monopolarnej min.: - miękka, - min. 3 forsowne (nietnąca, mieszana, tnąca), - spray, - gastro, - laparoskopia | TAK, podać |  | – |
|  | Możliwość koagulacji monopolarnej za pomocą dwóch instrumentów jednocześnie | TAK, podać |  | – |
|  | Możliwość regulacji efektu w koagulacji monopolarnej | TAK, podać |  | – |
|  | Regulacja mocy cięcia bipolarnego do min. 200W | TAK, podać |  | – |
|  | Regulacja mocy koagulacji bipolarnej do min. 120W | TAK, podać |  | – |
|  | Minimum 5 trybów koagulacji bipolarnej (w tym standard, mikro, forsowna) | TAK, podać |  | – |
|  | Precyzyjne dawkowanie mocy w koagulacji bipolarnej mikro co max. 0,1W | TAK, podać |  | – |
|  | Możliwość jednoczesnej koagulacji bipolarnej za pomocą dwóch instrumentów sterowanych z włączników nożnych, z odrębną regulacją mocy dla każdego instrumentu | TAK, podać |  | – |
|  | Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją autostart regulowaną z dokładnością co max. 0,05 sekundy w zakresie min. od 0,5s do 2,5s | TAK, podać |  | – |
|  | Aparat wyposażony w system zamykania naczyń o średnicy do 7mm | TAK, podać |  | – |
|  | Cykl zamykania dużych naczyń w pełni automatyczny, bez konieczności wyboru ustawień mocy i efektów, dostosowany do używanego narzędzia | TAK, podać |  | – |
|  | Aktywacja narzędzi do ligacji przez wyłącznik nożny lub w rękojeści | TAK, podać |  | – |
|  | Możliwość podłączenia narzędzi do ligacji do dowolnego gniazda bipolarnego | TAK, podać |  | – |
|  | Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa zakończonej procedury zamykania naczyń | TAK, podać |  | – |
|  | Program do resekcji bipolarnej z automatycznie dobieranymi parametrami mocy i możliwością wyboru efektu | TAK, podać |  | – |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przez system podłączenia narzędzi standardowych (jak uchwyt monopolarny wielorazowy, kabel wielorazowy do pęsety bipolarnej, pęseta) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | TAK, podać |  | – |
|  | Automatyczne rozpoznawanie instrumentów specjalnych (do zamykania naczyń, resekcji) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | TAK, podać |  | – |
|  | Aktualizacja oprogramowania przez gniazdo USB lub gniazdo internetowe | TAK, podać |  | – |
|  | Odrębna zmiana poziomu głośności dla aktywacji, przycisków i dźwięków alarmowych | TAK, podać |  | – |
|  | Zmiana jasności ekranu w zależności od oświetlenia sali operacyjnej | TAK, podać |  | – |
|  | Możliwość integracji dodatkowych urządzeń chirurgicznych, np. odsysacz dymu, przystawka argonowa, sala operacyjna | TAK, podać |  | – |
|  | Wykonawca w cenie oferty musi przeprowadzić badania i pomiary pola elektromagnetycznego zaoferowanych diatermii i przekazać odpowiednią dokumentację Zamawiającemu | TAK, podać |  | – |
|  | Akcesoria do Diatermii Chirurgicznych - do wszystkich łącznie |  |  |  |
|  | Podwójny włącznik nożny do cięcia i koagulacji z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmianę gniazda/trybu, z kablem dł. min. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem - 18 sztuk | TAK, podać |  | – |
|  | Pojedynczy włącznik nożny koagulacji z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmianę gniazda/trybu, z kablem dł. min. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem - 18 sztuk | TAK, podać |  | – |
|  | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji - 36 sztuk | TAK, podać |  | – |
|  | Urządzenie weryfikujące ilość cykli sterylizacji instrumentów wielorazowych - 1 sztuka | TAK/NIE, podać |  | TAK - 10 pkt.; NIE - 0 pkt.; |
|  | Przystawka Argonowa - 8 sztuk |  |  |  |
|  | model/typ | podać |  | – |
|  | Wszystkie parametry regulowane z ekranu generatora | TAK, podać |  | – |
|  | Automatyczne dobieranie parametrów mocy i przepływu w zależności od wybranego programu argonowego | TAK, podać |  | – |
|  | Przycisk służący do wypełnienia instrumentów gazem | TAK, podać |  | – |
|  | Możliwość podłączenia dwóch butli z argonem | TAK, podać |  | – |
|  | Wskaźniki napełnienia butli na ekranie generatora | TAK, podać |  | – |
|  | Automatyczne przełączanie z butli pustej na pełną | TAK, podać |  | – |
|  | Wyświetlanie wartości przepływu dla cięcia i koagulacji na ekranie generatora | TAK, podać |  | – |
|  | Regulacja przepływu w zakresie min. 0,1-10,0 l/min z krokiem co max. 0,1 l/min. | TAK, podać |  | – |
|  | Możliwość skutecznego zapłonu argonu przy mocy poniżej 5W | TAK/NIE, podać |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.; |
|  | System ciągłego monitorowania przepływu argonu | TAK, podać |  | – |
|  | Ciągły autotest systemu, monitorowanie ciśnienia gazu na końcówce elektrody | TAK, podać |  | – |
|  | Wykrywanie niedrożności sondy | TAK, podać |  | – |
|  | Wyświetlanie błędów, ostrzeżeń i komunikatów na ekranie generatora | TAK, podać |  | – |
|  | Akcesoria do przystawek Argonowych - łącznie do 8 szt. |  |  |  |
|  | Butla z argonem pełna z zaworem – 8 szt. | TAK, podać |  | – |
|  | Reduktor ciśnienia do butli z argonem – 8 szt. | TAK, podać |  | – |
|  | Uchwyt argonowy wielorazowy kabel min. 3,5 m, złącze płaskie - 8 szt. | TAK, podać |  | – |
|  | Sztywna elektroda do koagulacji min. 150 mm, złącze 4 mm - 8 szt. | TAK, podać |  | – |
|  | Sztywna elektroda argonowa z przestawnym nożem do cięcia i koagulacji z trzonkiem Ø4mm, długość min. 100mm, Ø5mm, długość noża min. 14 mm, końcówka elektrody wykonana z ceramiki; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji - 8 szt. | TAK, podać |  | – |
|  | Elektroda argonowa do koagulacji z giętką końcówką prostującą się w procesie sterylizacji z trzonkiem Ø4mm, długość min. 170mm, Ø5mm, końcówka elektrody wykonana z ceramiki; przeznaczenie do min. 25 cykli sterylizacji – 8 szt. | TAK, podać |  | – |
|  | System mocowania butli argonowej na kolumnie sufitowej firmy Trumpf - 8 sztuk | TAK, podać |  | – |
|  | Ewakuator Dymu - 18 sztuk |  |  |  |
|  | model/typ | TAK, podać |  | – |
|  | Wydajność min. 600 l/min. | TAK, podać |  | – |
|  | Min. 3 poziomy mocy | TAK, podać |  | – |
|  | Wyświetlacz filtra głównego | TAK, podać |  | – |
|  | Ostrzeżenia filtra | TAK, podać |  | – |
|  | Wykrywanie ssania | TAK, podać |  | – |
|  | Wejście na filtr typu ULPA wkładany z przodu | TAK, podać |  | – |
|  | Waga max. 6 kg z filtrem | TAK, podać |  | – |
|  | 3 średnice wejścia akcesoriów: 22mm; 9,5 mm; 6,4 mm | TAK, podać |  | – |
|  | Głośność urządzenia max. 60 dB | podać |  | Wartość wymagana - 0 pkt.; Wartość mniejsza niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Czujnik aktywacji diatermii | TAK, podać |  | – |
|  | Włącznik nożny pneumatyczny | TAK, podać |  | – |
|  | Akcesoria do ewakuatora dymu |  |  |  |
|  | Filtr do ewakuatora dymu na min. 35 godzin aktywacji - 18 sztuk | TAK, podać |  | – |
|  | Akcesoria specjalistyczne Ortopedia – łącznie dla 2 szt. |  |  |  |
|  | Kabel bipolarny do pęset, długość min. 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji , system rozpoznawania kabla przez diatermię - 10 sztuk | TAK, podać |  | – |
|  | Pęseta bipolarna wielorazowa specjalistyczna z powłoką nie klejącą się - 10 sztuk, do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą z min. 50 rodzajów pęset oferowanych przez Wykonawcę (podać dostępne długości, kształty i typy końcówek) | TAK, podać |  | – |
|  | Akcesoria specjalistyczne Otolaryngologia – łącznie dla 2 szt. |  |  |  |
|  | Kabel bipolarny do pęset, długość min. 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji , system rozpoznawania kabla przez diatermię - 10 sztuk | TAK, podać |  | – |
|  | Pęseta bipolarna wielorazowa specjalistyczna z powłoką nie klejącą się - 20 sztuk, do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą z min. 50 rodzajów pęset oferowanych przez Wykonawcę (podać dostępne długości, kształty i typy końcówek) | TAK, podać |  | – |
|  | Akcesoria specjalistyczne Neurochirurgia – łącznie dla 2 szt. |  |  |  |
|  | Kabel bipolarny do pęset, długość min. 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji , system rozpoznawania kabla przez diatermię - 20 sztuk | TAK, podać |  | – |
|  | Pęseta bipolarna wielorazowa specjalistyczna z powłoką nie klejącą się - 10 sztuk, do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą z min. 50 rodzajów pęset oferowanych przez Wykonawcę (podać dostępne długości, kształty i typy końcówek) | TAK, podać |  | – |
|  | Akcesoria specjalistyczne Chirurgia Ogólna – łącznie dla 6 szt. |  |  |  |
|  | Kabel bipolarny do pęset, długość min. 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji , system rozpoznawania kabla przez diatermię - 30 sztuk | TAK, podać |  | – |
|  | Pęseta bipolarna wielorazowa specjalistyczna z powłoką nie klejącą się - 30 sztuk, do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą z min. 50 rodzajów pęset oferowanych przez Wykonawcę (podać dostępne długości, kształty i typy końcówek) | TAK, podać |  | – |
|  | Akcesoria specjalistyczne Chirurgia twarz.-szczęk. – łącznie dla 2 szt. |  |  |  |
|  | Kabel bipolarny do pęset, długość min. 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji , system rozpoznawania kabla przez diatermię - 10 sztuk | TAK, podać |  | – |
|  | Pęseta bipolarna wielorazowa specjalistyczna z powłoką nie klejącą się - 20 sztuk, do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą z min. 50 rodzajów pęset oferowanych przez Wykonawcę (podać dostępne długości, kształty i typy końcówek) | TAK, podać |  | – |
|  | Akcesoria specjalistyczne Sala operacyjna angiograf, Sala operacyjna Ginekologia, Sala operacyjna IORT, Sala operacyjna Urologia – łącznie dla 4 szt. |  |  |  |
|  | Kabel bipolarny do pęset, długość min. 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji , system rozpoznawania kabla przez diatermię - 40 sztuk | TAK, podać |  | – |
|  | Pęseta bipolarna wielorazowa specjalistyczna z powłoką nie klejącą się - 30 sztuk, do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą z min. 50 rodzajów pęset oferowanych przez Wykonawcę (podać dostępne długości, kształty i typy końcówek) | TAK, podać |  | – |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |
| --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | Podać |  | TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA | TAK |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu informatycznego umożliwiania zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 2 osoby) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA | TAK |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |